## Slide 2
ضوابط محدوده ناکارآمد شهر قزوین

## Slide 3
مقدمه
بافت تاريخي شهرها دربردارنده مهم ترين فضاهاي شهري هستند كه علاوه بر ويژگي هاي معماري و شهرسازي، واجدارزش هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ... مي باشند. بنابراين حفظ، احياء و معرفي آنها گامي مؤثر جهت حفظ هويت ملي وتاريخي كشورهاست.

## Slide 4
میراث فرهنگی
دفترطراحی
تایید
برگشت به کنترل نقشه مناطق
روند تایید نقشه های معماری
تایید و ارسال به دفاتر مهندسی
کنترل نقشه مناطق
تایید

## Slide 6: محدوده بافت تاریخی

## Slide 7
پلاک های واقع در محدوده میراث فرهنگی

## Slide 8
پلاک های که در محدوده میراث فرهنگی قرار دارند قبل از هر کاری از میراث فرهنگی استعلام گرفته می شود
تراکم پایه کل شهر 100
بر اساس نامه میراث فرهنگی ارتفاع 7 متر
همکف و اول مسکونی

## Slide 9: نمونه نقشه معماری پلاک های واقع در محدوده میراث فرهنگی

## Slide 10
نمونه نما و برش مورد تایید میراث

## Slide 11: به منظور تشویق و رونق ساخت ساز در بافت فرسوده 5 درصد سطح اشغال جهت تعبیه و اجرای آسانسور افزوده شده مطابق بند 19 مورخ 95/10/22

## Slide 12: پلاک های زیر 100 متر مربع (بند 4 مصوبه 87/2/29 ) 75درصد با رعایت همجوار ها

## Slide 13
تعیین محدوده‏های هدف
مساحت بافت‏های فرسوده = 649 هکتار
مساحت سکونتگاه‏های غیررسمی = 355 هکتار
مساحت محدوده ناکارآمد شهری= 1004 هکتار
تدقیق محدوده‏های بازآفرینی شهری وسیاست‏ها ضوابط تشویقی کالبدی در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری

## Slide 14
1) بسته تشویقی شهرسازی
بافت فرسوده
متداخل با بافت تاریخی (میراثی)
آخوند
امامزاده حسین
خارج از بافت تاریخی (غیرمیراثی)
حیدری
نواب جنوبی
نواب شمالی
تهران قدیم
دیمج
سپه
سعدی
شیخ‏آباد
بازار
راه ری
مغلواک
هادی‏آباد
راه ری
دیمج (غرب رودخانه بازار)
راه آهن
سعدی (غرب رودخانه بازار)
ملک آباد
بلاغی
اصفهان
تدقیق محدوده‏های بازآفرینی شهری وسیاست‏ها ضوابط تشویقی کالبدی در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری
منطقه یک
منطقه چهار

## Slide 15
1) بسته تشویقی شهرسازی
قرارگیری در محدوده تاریخی مصوب شهر و معذوریت قانونی جهت اعمال ضوابط تشویقی
بافت فرسوده متداخل با بافت تاریخی (میراثی)
مهم‏ترین ویژگی:

## Slide 16
1) بسته تشویقی شهرسازی
فرسودگی شدید کالبدی
تراکم پایین ساختمانی
وضعیت نامناسب اقتصادی و اجتماعی
مجاورت با بافت تاریخی
بافت فرسوده خارج از بافت تاریخی (غیرمیراثی): محلات راه ری
ویژگی‏ها:

## Slide 17
بسته تشویقی شهرسازی در بافت فرسوده خارج از بافت تاریخی (غیر میراثی)
میانگین مساحت قطعات:
دیمج:145 مترمربع
سعدی:270 مترمربع
راه ری:160مترمربع
محدوده | مساحت قطعه (S) (مترمربع) | عرض معبر (W) (متر) | تعداد طبقات (وضع موجود) | حداکثر تعداد طبقات (رویکرد حداکثری) | سطح اشغال پایه(درصد) |  | ضریب تأمین پارکینگ | پیشروی (در طول قطعه)* | تخفیف صدور پروانه ساختمانی (درصد) | کاربری انتفاعی | توضیحات
 |  |  |  |  | شمالی | جنوبی |  |  |  |  | 
و حیدری دیمج، سعدی، راه ری | S ˂70 | اجازه ساخت حداکثر دو طبقه مسکونی با رعایت عقب نشینی و لحاظ سطح اشغال با رعایت همجواری |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 70≤ S ˂160 | W ˂ 10 | 2 | 2 | 75 | 75 | 0.7 | - | 70 | - | 
 |  | 16≤ W ˂10 | 3 | 3 | 75 | 75 | 0.7 | - |  |  | 
 |  | W≥16 | 4 | 4 | 75 | 75 | 0.7 | - |  |  | 
 | 160≤ S ˂320 | W ˂ 10 | 2 | 1+2** | 65 | 60 | 0.7 | 1.5 | 70 | - | 
 |  | 16>≤ W 10 | 3 | 4 | 65 | 60 | 0.7 | 1.5 |  |  | 
 |  | W≥16 | 4 | 4 | 65 | 60 | 0.7 | 1.5 |  |  | 
 | S ≥320 | W ˂ 10 | 2 | 3 | 65 | 60 | 0.75 | 1.5 | 75 |  | 
 |  | 16≤ W ˂10 | 3 | 4 | 65 | 60 | 0.75 | 1.5 |  |  | 
 |  | W≥16 | 4 | 5 | 65 | 60 | 1 | 1.5 |  |  | 

## Slide 18
1) بسته تشویقی شهرسازی
عدم تمایل به ساخت‏و‏ساز به دلیل پایین بودن تراکم ساختمانی
مساحت بزرگ قطعات نسبت به دیگر محلات ناکارآمد (درشت‏دانگی)
عرض مناسب معابر
بافت فرسوده خارج از بافت تاریخی (غیر میراثی): نواب جنوبی
ویژگی‏ها:

## Slide 19
بسته تشویقی شهرسازی
برخورداری از شبکه معابر شطرنجی
توپوگرافی مناسب جهت افزایش تراکم ساختمانی
برخورداری از شبکه دفع فاضلاب
اشراف به عرصه باغات سنتی در لبه محلات و الزام به رعایت حریم ارتفاعی 18 متری
بافت فرسوده خارج از بافت تاریخی (غیرمیراثی):محلات راه‏آهن و اصفهان
ویژگی‏ها:

## Slide 20
نواب جنوبی:170 مترمربع
میانگین مساحت قطعات:
محدوده | مساحت قطعه (S) (مترمربع) | عرض معبر (W) (متر) | تعداد طبقات (وضع موجود) | حداکثر تعداد طبقات (رویکرد حداکثری) | سطح اشغال پایه(درصد) |  | ضریب تأمین پارکینگ | پیشروی (در طول قطعه)* | تخفیف صدور پروانه ساختمانی (درصد) | کاربری انتفاعی | توضیحات
 |  |  |  |  | شمالی | جنوبی |  |  |  |  | 
و راه آهن نواب جنوبی | S ˂70 | اجازه ساخت حداکثر دو طبقه با رعایت عقب نشینی و لحاظ سطح اشغال با رعایت همجواری |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 70≤ S ˂160 | W ˂ 10 | 2 | 2 | 75 | 75 | 0.7 |  | 70 |  | 
 |  | 10≤ W ˂16 | 3 | 3 | 75 | 75 | 0.7 |  |  |  | 
 |  | W≥16 | 4 | 4 | 75 | 75 | 0.7 |  |  |  | 
 | 400≤ S ˂160 | W ˂ 10 | 2 | 1+2** | 65 | 60 | 0.7 | 1.5 | 70 |  | 
 |  | 16≤ W ˂10 | 3 | 4 | 65 | 60 | 0.7 | 1.5 |  |  | 
 |  | W≥16 | 4 | 4 | 65 | 60 | 0.7 | 1.5 |  |  | 
 | S ≥400 | W ˂ 10 | 2 | 3 | 65 | 60 | 0/75 | 1.5 | 75 |  | 
 |  | 16≤ W ˂10 | 3 | 4 | 65 | 60 | 0.75 | 1.5 |  |  | 
 |  | W≥16 | 4 | 5 | 65 | 60 | 1 | 1.5 |  |  | 
بسته تشویقی شهرسازی در بافت فرسوده خارج از بافت تاریخی (غیر میراثی)

## Slide 21
امکان ایجاد یک درب اضافه جهت تأمین حداکثری پارکینگ در قطعات با عرض 12 متر و بیشتر وجود دارد.
تبصره: براساس بند 15 صورت‌جلسه کمسیون ماده 5 مورخ 1390/09/22 در صورت تجمیع دو یا چند پلاک حداکثر به تعداد قطعات تجمیعی در بر هر گذر با رعایت فاصله مناسب و نظر شهرداری امکان تعبیه درب پارکینگ وجود دارد.
در قطعات کمتر از حدنصاب تفکیک (160 مترمربع) به جهت تامین حداکثری پارکینگ حداکثر مساحت انباری 5 مترمربع می باشد.
احداث انباری پشت بام تنها پس از تامین 100 درصد پارکینگ در همکف و یا در زیرزمین با مساحت حداکثری 5 مترمربع به ازای حداکثر 4واحد انباری در پلاکهای تراکم 3 طبقه به بالا در طبقه آخر بلامانع است در راستای سیما و منظر شهری و ممانعت از سایه اندازی به پلاک های مجاور محل احداث انباری در پشت بام در مزکز ساختمان ایجاد گردد
در پلاکهای دارای عقب نشینی که مساحت آن ها برابر یا بیشتر از حد نصاب ذکر شده باشد ملاک عمل در اعمال بسته تشویقی مساحت پیش از غقب نشینی می باشد
حداقل مساحت واحد مسکونی در ساختمان‌های دارای یک واحد، 40 مترمربع و در ساختمان‌های دارای دو واحد و بیشتر 65 مترمربع می‌باشد.در سکونت های غیر رسمی 60 مترمربع خواهد بود
سایر ضوابط تشویقی در بافت فرسوده خارج از بافت تاریخی (غیر میراثی )

## Slide 22
1) بسته تشویقی شهرسازی
سکونتگاه غیررسمی
متصل به محدوده
شیشه
چوبیندر و خیرآباد
مشعلدار
باغ نشاط
منفصل
پشت هتل قدس
ناصرآباد
کوی بهار
اسماعیل آباد
وثوق آباد
حسن آباد
نجف آباد
آزادی

## Slide 23
1) بسته تشویقی شهرسازی
ساخت‏وساز غیرمجاز و بدون پروانه
تمایل به افزایش سطح اشغال
عدم تمایل به افزایش تراکم ساختمانی
وضع اقتصادی نامناسب ساکنان
سکونتگاه غیررسمی متصل : محدوده‏های باغ نشاط، پشت هتل قدس، کوی بهار، شیشه
ویژگی‏ها:

## Slide 24
بسته تشویقی شهرسازی در سکونتگاه‏های غیررسمی متصل
محدوده | مساحت قطعه (S) (مترمربع) | عرض معبر (W) (متر) | تعداد طبقات (وضع موجود) | حداکثر تعداد طبقات (روی پیلوت) | سطح اشغال پایه(درصد) |  | ضریب تأمین پارکینگ | پیشروی (در طول قطعه)* | تخفیف صدور پروانه ساختمانی (درصد) | کاربری انتفاعی | توضیحات
 |  |  |  |  | شمالی | جنوبی |  |  |  |  | 
باغ نشاط،پشت هتل قدس،کوی بهار وشیشه(مقابل کوی بهار)و آزادی | S ˂60 | اجازه ساخت حداکثر دو طبقه با رعایت عقب نشینی و لحاظ سطح اشغال با رعایت همجواری |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 60≤ S ˂160 | W ˂ 8 | 2 | 2 | 80 | 80 | 0.7 | - | 70 | - | 
 |  | W≥8 | 2 | 2 | 80 | 80 | 0.7 | - |  |  | 
 | S ≥160 | W ˂ 8 | 2 | 2 | 65 | 60 | 0.75 | 1.5 | 75 |  | 
 |  | W≥8 | 2 | 3 | 65 | 60 | 0.75 | 1.5 |  |  | 

## Slide 25
بسته تشویقی شهرسازی
ساخت‏وساز بدون اخذ پروانه
تمایل به افزایش سطح اشغال
عدم تمایل به افزایش تراکم ساختمانی
وضع اقتصادی نامناسب ساکنین
سکونتگاه غیررسمی منفصل : چوبیندر، خیرآباد، مشعلدار
ویژگی‏ها:

## Slide 26
محدوده | مساحت قطعه (S) (مترمربع) | عرض معبر (W) (متر) | تعداد طبقات (وضع موجود) | حداکثر تعداد طبقات (روی پیلوت) | سطح اشغال پایه(درصد) |  | ضریب تأمین پارکینگ | پیشروی (در طول قطعه)* | تخفیف صدور پروانه ساختمانی (درصد) | توضیحات
 |  |  |  |  | شمالی | جنوبی |  |  |  | 
نا صر آباد ومشعلدار و چوبیندر و خیرآباد | S ˂60 | اجازه ساخت حداکثر دو طبقه با رعایت عقب نشینی و لحاظ سطح اشغال با رعایت همجواری |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 120≤ S ˂60 | W ˂ 10 | 1+1 | 1+1 | 80 | 80 | 0.7 | - | 70 | 
 |  | W≥10 | 2+1 | 2+1 | 80 | 80 | 0.7 | - |  | 
 | 240≤ S ˂120 | W ˂ 10 | 2 | 1+2** | 65 | 60 | 0.75 | 1 | 70 | 
 |  | W≥10 | 3 | 3 | 65 | 60 | 0.75 | 1 |  | 
 | ≤ S 240 | W ˂ 10 | 2 | 1+2** | 65 | 60 | 0.75 | 1 | 75 | 
 |  | W≥10 | 3 | 4 | 65 | 60 | 0.75 | 1 |  | 
بسته تشویقی شهرسازی در سکونتگاه غیررسمی منفصل

## Slide 27
با سپاس